# Investigação de exsudações de hidrocarbonetos offshore na Bacia de Pelotas através de métodos integrados de sensoriamento remoto

Rodrigo Gil Alves de Toledo

Carlos Roney Armanini Tagliani

Gilberto Henrique Griep

Jorge Arigony Neto

Palavras Chave: Sensoriamento Remoto, Hidrocarbonetos, Bacia de Pelotas.

Resumo

O sensoriamento remoto é amplamente utilizado para a investigação do ambiente marinho: desde sua superfície, por sensores acoplados em plataformas orbitais, até o fundo e sub-fundo, cuja morfologia é amplamente estudada por métodos sísmicos. Na Bacia de Pelotas, a região do Cone do Rio Grande é caracterizada por espessos pacotes pelíticos cujo teor de matéria orgânica e maturidade termal podem gerar hidrocarbonetos, os quais podem migrar verticalmente pelas rochas através de seus sistemas de falhas atectônicos e ocorrer liberação para a coluna d’água na forma de exsudações. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva interpretar os registros de sísmica de alta resolução e imagens de Radar da área de estudo a fim de mapear as ocorrências e integrar os dados obtidos em um Sistema de Informações Geográficas. Uma série de perfis sísmicos 3.5kHz obtidos em cruzeiros oceanográficos estão sendo compilados e interpretados, mapeando as ocorrências. Imagens dos sensores orbitais ERS-1/2 SAR e Envisat ASAR estão sendo analisadas em detalhe em busca manchas de óleo que possam estar relacionadas a exsudações naturais. Por fim, os dados obtidos serão inseridos em um banco de dados geográficos e as informações integradas permitirão relacioná-las ao contexto estratigráfico-tectônico da bacia sedimentar e uma possível associação com sistemas petrolíferos ativos.