ESTUDO EXPERIMENTAL DE INSTABILIDADE DINÂMICA DE ESTRUTURAS ESBELTAS NUM TÚNEL DE VENTO

Nome dos autores:

Pinto, Huan Andrade

Scherrer, Rafael de Carvalho

da Silveira, Bruno Bassan

Klassen, Stefan

Palavras Chave: Estruturas, vento, cilindro, estabilidade.

Resumo

O estudo da estabilidade dinâmica de estruturas esbeltas é fundamental para a segurança de linhas de transmissão de energia bem como de cabos e dutos submarinos. Uma dessas instabilidades ocorre quando uma estrutura de seção transversal não simétrica é submetido a um escoamento transversal. Esse tipo de instabilidade é conhecido na literatura técnica como “galloping”. Os estudos a serem realizados consistem na montagem de um segmento de cilindro com seção tranversal tipo D, suportado por molas e submetido a um escoamento transversal produzido pelo túnel de vento didático do LIFE. As variáveis do ensaio são a velocidade do fluido e a rigidez das molas de sustentação do cilindro. Para diversas situações serão observados os deslocamentos da estrutura e a frequência de vibração. Os resultados a serem obtidos com o experimento serão curvas de estabilidade da estrutura.