AVALIAÇÃO DE MODELOS TEÓRICOS DE COMPORTAMENTO DOS SOLOS COM BASE EM RESULTADOS DE LABORATÓRIO

Andrise B. Klug, Antônio M. L. Alves e Luiz A. B. Cunda

Palavras Chave: Argilas, modelos de comportamento, ensaios de laboratório

Resumo: Os modelos Cam-Clay Original e Cam-Clay Modificado são modelos elastoplásticos que, através de equações, parâmetros e hipóteses, permitem simular teoricamente o comportamento mecânico dos solos. O presente trabalho foi desenvolvido utilizando-se dos dados laboratoriais de ensaios triaxiais CIU de três amostras de solo. Primeiramente foi feito um ajuste de curvas, utilizando o software de distribuição gratuita CRIS, capaz de simular ensaios triaxiais através dos dois modelos supracitados de forma automática. Os parâmetros dos dois modelos foram continuamente alterados, até que se obtivessem os melhores ajustes (visuais) entre as curvas medidas e calculadas de tensão desviadora (d) versus deformação específica () e poropressão (u) versus deformação específica (). Também foi realizada uma análise de sensibilidade, na qual foi avaliada a influência de cada parâmetro dos modelos no aspecto das curvas d versus  e u versus . Os resultados demonstram a potencialidade do uso de modelos teóricos de comportamento dos solos na previsão e interpretação de resultados de ensaios geotécnicos de laboratório.