FILTRAÇÃO EM MARGEM NO TRATAMENTO DE ÁGUA:

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA NO MANANCIAL DA LAGOA DO PERI, SANTA CATARINA, BRASIL

Campos, L.P.S.; Romero, L.G.; Pizzolatti, B.S.; Sens, M.L.

Palavras Chave: Tratamento de Água, Filtração em Margem, Qualidade da Água.

Resumo:

A filtração em margem (FM) é uma tecnologia de tratamento de água que consiste no emprego de materiais da margem e do fundo do manancial superficial (rios e lagos) como meio filtrante. No local de estudo, o manancial Lagoa do Peri, fonte de abastecimento de água da costa leste e sul de Florianópolis, SC, foi analisada a potencialidade de produção de água por meio da FM. O subsolo é composto, em predominância, por areia fina e possui condutividade hidráulica de 9m/d, características peculiares de locais onde a FM obtêm êxito. Para tanto, foi construído um poço de captação, em janeiro de 2011, com 12m de profundidade e distante 20m da margem da Lagoa. Foram realizadas 4 amostragens entre abril e julho de 2011 e análises em laboratório, situado na Estação de Tratamento de Água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. A água filtrada em margem apresentou uma melhora significativa nos parâmetros de turbidez, com remoção de 97%, alcançando valores médios de 0,19uT, e cor aparente, 93% removida, com valores finais de 6,50uH, indicativos da ausência de microorganismos. Porém é comprovado o ligeiro acréscimo de outros parâmetros como concentrações de manganês e sulfatos, produtos da atividade de degradação em meio anaeróbio. A técnica se mostra viável como tratamento de água, com a possibilidade de aplicação de tratamento complementar para remoção de eventuais substâncias que não se enquadrem em norma específica e/ou desinfecção para eliminação dos organismos patogênicos.