PLASMA DE ARCO ELÉTRICO DESLIZANTE DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM NÃO-EQUILÍBRIO

Nome dos autores:

Lisiane de Pinho Coutinho (IC)

Willian Rubira da Silva (IC)

Régis Heitor Antes (IC)

Daiane Kessler Fischer (IC)

Roger Xavier Pinto (IC)

Marcos Alexandre Gelesky (PQ)

Magno Pinto Collares (PQ)

Palavras Chave: plasma de arco deslizante, processos químicos.

Há vários processos tecnológicos que possibilitam a realização de reações químicas, porém em muitos destes processos, é necessário uso de reagentes químicos que acabam por gerar resíduos tóxicos, podendo ocasionar danos ao meio ambiente e contaminar o produto final da reação. A técnica de plasma de arco deslizante é uma tecnologia versátil, de baixo custo que permite realizar modificações químicas e morfológicas. Trata-se de um processo eficiente, capaz de limpar, modificar, e ativar as superfícies de materiais de diferente natureza. A versatilidade nos processos, sua eficiência e seu mínimo impacto ambiental, fazem com que o plasma seja uma tecnologia com grandes possibilidades de substituir os processos tradicionais. O projeto visa a montagem de uma tocha de plasma para o estudo do comportamento do arco e sua aplicação em reações químicas. O estudo do arco será feito baseado na análise da flutuação da tensão do arco elétrico deslizante, sua relação com a evolução espacial do arco elétrico e suas aplicações químicas. Para a execução deste estudo usaremos um divisor de tensão para observar a flutuação de diferença de potencial no arco elétrico da tocha usando um osciloscópio.