INTERFACE GRAFICA DE COMUNICAÇÃO SERIAL ATRAVÉS DO SOFTWARE LABVIEW

Nome dos autores:

Bruno Quaresma Leonardo

Gabriel Botelho Zilio

Palavras Chave: LabView,Interface de usuario,controle,LIFE

Resumo

O LIFE (Laboratório de Interação Fluido Estrutura), locado na Escola de Engenharia da FURG, foi criado em 2005, tendo como missão o desenvolvimento científico e tecnológico e a formação de recursos humanos de alto nível na área de interação fluido estrutura aplicada à engenharia Naval e Oceânica. As pesquisas do LIFE são predominantemente feitas a partir de uma abordagem que combina métodos experimentais e métodos computacionais. Sua infra-estrutura é composta de um sistema básico para produção de movimento relativo entre as estruturas e o fluido, um conjunto de sensores para medição de posição, velocidade, deformação e pressão e um sistema de aquisição de dados. O sistema básico de produção do movimento relativo consiste de um canal de dimensões 16x0.71x0.79 metros. O mesmo é produzido por uma plataforma que se desloca sobre o canal, rebocando as estruturas com velocidade controlada. Além do movimento de translação, a plataforma possui mecanismos de imposição de movimentos oscilatórios forçados. Neste contexto foi criada uma interface de usuário, no software LabView, para fazer o envio e recebimento de parâmetros de uma placa FPGA, contendo a lei de controle desta plataforma de manobras. Tal interface utiliza o protocolo de comunicação serial RS-232, no envio e verificação de caracteres e setagem de valores relativos aos três motores contidos na plataforma, tais como distância a percorrer, velocidade, amplitudes e freqüências relativas aos motores.