PROJETO DE UMA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO DE PESCADO

Nome dos autores:

Tomás Garcia Storino, Daniela Vieira de Mesquita, Diogo Ortiz Machado, Raphael Dorneles Caldeira Balboni, Vanessa Bongalhardo Mortola.

Palavras Chave: biodiesel, óleo de peixe, catalisador, projeto.

Resumo

A produção do biodiesel é feita por meio de processos catalíticos, nos quais podem ser utilizados diferentes tipos catalisadores: ácidos, básicos, óxidos ou enzimáticos. Estes diferentes tipos de processos levam a distintas configurações de plantas industriais. O Brasil é pioneiro nessa frente de pesquisa, entretanto, poucas delas estão relacionadas aos processos industriais. O objetivo deste trabalho, o qual é parte integrante da disciplina de Planejamento e Projetos do curso de Engenharia Química, é analisar diferentes configurações de plantas de produção de biodiesel que terão como base a utilização de diferentes tipos de catalisadores (lipase, ácido sulfúrico e óxido de nióbio). A matéria prima utilizada será o óleo de pescado, resíduo das industrias pesqueiras situadas na cidade do Rio Grande. Para o desenvolvimento e gerenciamento do planejamento foram usados os softwares Microsoft Project e o Microsoft Excel. Como resultados preliminares referentes a essas metas pode-se citar a elaboração de uma base de dados, a construção de fluxogramas de entrada e saída, a realização de balanços de massa e energia, além da avaliação econômica dos diferentes processos propostos para a produção de biodiesel. Como resultado do projeto, até o presente momento, verificou-se que os cenários utilizando os catalisadores ácido sulfúrico e óxido de nióbio mostram-se economicamente promissores, enquanto a utilização da enzima lipase não demonstrou viabilidade econômica.