CULTIVO DA MICROALGA Spirulina sp. LEB-18 COM INJEÇÃO DE CO2 E CONTROLE DE PH

Nome dos autores: Gabriel Martins da Rosa; Luiza Moraes; Michele da Rosa Andrade; Jorge Alberto Vieira Costa.

Palavras Chave: Biofixação, dióxido de carbono, microalga.

Resumo

As microalgas têm sido estudadas devido ao seu potencial no enriquecimento nutricional de alimentos, biofixação de CO2 e geração de biocombustíveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento da microalga Spirulina sp. LEB-18 com injeção de CO2 e controle de pH. A microalga foi cultivada em meio Zarrouk modificado na fonte de carbono original (NaHCO3), substituída por CO2, e na fonte de nitrogênio (NaNO3), reduzida em 50%. Foram realizados ensaios sem controle e com controle do pH através da adição de NaOH, com concentração celular inicial de 0,15 g.L-1 em fotobiorreatores tubulares verticais de 2L, mantidos a 30°C com fotoperíodo 12h claro/escuro, iluminância de 3200 lux por 30 d. A agitação dos cultivos foi promovida pela injeção de ar misturado ao CO2 com vazão específica de 0,3 vvm (volume da mistura.volume útil-1.min-1), sendo que o CO2 era alimentado aos experimentos a cada 2 h por 15 min durante a fase clara com concentração de 12%. Os melhores resultados, velocidade específica máxima de crescimento (0,08 d-1), produtividade máxima (0,05 g.L-1.d-1) e concentração celular máxima (1,39 g.L-1), foram obtidos no cultivo com controle do pH.