AVALIAÇÃO DE FAMÍLIAS LÓGICAS PARA CIRCUITOS COM BAIXO CONSUMO DE POTÊNCIA

Nome dos autores:

Cícero S.Nunes, Augusto N. Silva, Cristina Meinhardt, Paulo F. Butzen

Palavras Chave: microeletrônica, transistor, famílias lógicas, baixo consumo de energia.

Resumo

Um dos grandes esforços das pesquisas atuais em microeletrônica é encontrar alternativas para reduzir o consumo de energia, principalmente devido ao crescente número de circuitos integrados desenvolvidos para dispositivos portáteis.  Uma das alternativas para o projeto de dispositivos eletrônicos com restrição de potência é a escolha da família lógica apropriada para o projeto de circuitos com baixo consumo de potência. Famílias lógicas são fundamentais no projeto de circuitos integrados, pois toda lógica combinacional é feita através delas. A proposta deste trabalho é, a partir de uma restrição de potência, avaliar famílias lógicas quanto ao seu desempenho. Foram realizadas simulações elétricas no programa NGSpice com um conjunto de circuitos descritos em duas famílias lógicas: CMOS e  Pseudo-NMOS. O baixo consumo de potência é atingido através da técnica de redução da tensão de alimentação dos circuitos, que chegam a trabalhar abaixo da tensão de limiar. Os transistores utilizados são de tecnologia preditiva de 32nm. Os dados de consumo e desempenho obtidos são comparados tendo a família CMOS como referência, por esta ser a mais difundida das famílias lógicas. Os resultados mostram que para um mesmo consumo de potência, a família lógica Pseudo-NMOS tem um desempenho superior a família lógica CMOS. Porém, seu consumo de energia estática mostra-se significantemente maior, o que reforça a afirmação da família CMOS como a mais utilizada para baixo consumo de potência.