MÉTODOS DE ANÁLISE DE PONTES DE CONCRETO

Nome dos autores:

Patrícia Borges Rackow, Mauro de Vasconcellos Real

Palavras Chave: análise estrutural, pontes, concreto

Os tabuleiros de pontes normalmente são formados por vigas longarinas e vigas transversinas, que formam grelhas hiperestáticas difíceis de resolver manualmente. Então, pode-se lançar mão de alguns métodos simplificados para resolver o problema, como os métodos de Engesser-Courbon, que considera as transversinas como rígidas; o método  de Leonhardt, que considera as transversinas flexíveis e o método de Guyon-Massonet, que utiliza a teoria de placas ortotrópicas para resolver o problema. Uma solução rigorosa do problema pode ser obtida através do Método dos Elementos Finitos (MEF). O objetivo deste trabalho é comparar a solução do problema dos tabuleiros de pontes de concreto através dos métodos simplificados de Engesser-Courbon, Leonhardt e de Guyon-Massonet com a solução rigorosa através do Método dos Elementos Finitos. Para a análise numérica dos tabuleiros de pontes foi utilizado o programa de elementos finitos ANSYS. Foram analisadas duas pontes diferentes, com quatro e seis vigas longarinas, com vigas transversinas de rigidezes diferentes, através dos métodos simplificados e através do MEF. Os resultados mostram que para a ponte de quatro vigas e para a ponte de seis vigas com transversina rígida os métodos simplificados produzem resultados próximos ao MEF. Porém, para a ponte de seis vigas com transversina flexível, o método de Engesser-Courbon se afasta da solução rigorosa através do MEF.