AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DA PRODUÇÃO DE ENDOGLUCANASES A PARTIR DE Rhizopus oryzae

Nome dos autores:

Maria Augusta de Carvalho Silvello, Milena Fontes, Tiago Lima, Larine Kupski, Jaqueline Garda Buffon, Eliana Badiale Furlong.

Palavras Chave: celulase, fermentação em estado sólido, biorreator de bandeja

Celulase é um complexo enzimático composto de endoglucanases, celobiohidrolases e β-glicosidades, sendo a fermentação em estado sólido (FES) uma alternativa para esta produção. No entanto, os micro-organismos utilizados devem se desenvolver em substratos de baixo custo, a enzima em velocidade elevada, constante e em curto intervalo de tempo. Assim, o trabalho teve como objetivo avaliar a cinética de produção de endoglucanases por Rhizopus oryzae CCT 7560 tendo como substrato o farelo de arroz. A FES foi conduzida em biorreatores de bandeja contendo farelo de arroz suplementado com 70% de casca de arroz, com solução nutriente e de esporos (4x106 esporos.g-1) e umidade inicial de 40%, incubados a 30ºC durante 45h. Alíquotas foram avaliadas no tempo zero e a cada 5h durante 25h e às 35 e 45h.Foram determinados na biomassa açúcares redutores liberados, produção de biomassa (glicosamina) e a atividade de endoglucanases (sendo a unidade de atividade de endoglicanase (U) definida como a quantidade de glicose liberada por minuto (µmol)).  O teor de glicosamina apresentou um aumento proporcional ao tempo de fermentação, indicando a multiplicação microbiana e a máxima produção de endoglicanases ocorreu em 15h de fermentação (0,3 U.mgproteina-1) condizente a maior liberação de açúcares redutores (11,21mgglicose.g-1). O emprego deste micro-organismo é promissor devido à rápida produção enzimática obtida.