CULTIVO MIXOTRÓFICO E DETERMINAÇÃO DE CARBOIDRATOS DE CHLORELLA HOMOSPHERA UTILIZANDO PENTOSES COMO FONTE DE CARBONO

Nome dos autores:

BRÄCHER, EDUARDA HOLZ; FREITAS, BARBARA CATARINA BASTOS; MORAIS, ETIELE GREQUE; COSTA, JORGE ALBERTO VIEIRA

Palavras Chave: crescimento, microalgas, pentoses.

Resumo

A busca por energias renováveis vem aumentando com o passar dos tempos e novas tecnologias vem sendo estudadas, entre elas a utilização de microalgas que apresentam potencial para a produção de biocombustíveis. O objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento de Chlorella homosphaera em meio de cultura complementado com pentoses (C5) e determinação do teor de carboidratos. A microalga foi cultivada em Meio Bristol’s Modificado, com alteração no teor de nitrogênio (0,125g.L-1 de KNO3) e complementado com 1%, 5% e 10% de C5 (xilose e arabinose). Os cultivos foram realizados em duplicata, em fotobiorreatores de 2L, mantidos em estufa a 30ºC, fotoperíodo de 12h claro/escuro e 2500 Lux, com agitação a uma vazão de 0,75v.v.m. e com concentração inicial da microalga de 0,15g.L-1. O crescimento da biomassa foi monitorado diariamente pela densidade ótica das culturas em espectrofotômetro a 670nm. Foram avaliados parâmetros cinéticos como a concentração máxima de biomassa; produtividade máxima e velocidade específica máxima de crescimento. Para a determinação de carboidratos foi utilizada uma adaptação do método de 3,5 DNS. O maior teor de carboidratos, 38,54%, foi encontrado nos cultivos com 5%, onde também se obtive a maior velocidade específica 0,229dia-1 e a maior concentração celular (0,303g.L-1). A maior produtividade foi 0,027g.L-1.dia-1, nos cultivos com 10% de pentoses. Portanto, é possível o cultivo de C. homosphaera com pentoses como fonte de carbono.