ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DO DESEMPENHO DE UM CONDENSADOR DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Matheus P. Gomes, Marcelo M. Galarça, Ivoni C. Acunha Jr, Carlos A. S. Felipe

Refrigeração doméstica, calor rejeitado, condensador, modelagem numérica.

A melhoria no aproveitamento da energia tem ganhado grande importância no cenário tecnológico mundial. A busca pela otimização vai desde sistemas e equipamentos simples até os de grande porte. Assim, dentre os eletrodomésticos de maior consumo em residências e estabelecimentos comerciais estão os refrigeradores e congeladores. O presente trabalho tem como objetivo estudar a transferência de calor realizada pelo condensador através das análises experimental e numérica. O condensador avaliado opera em um refrigerador doméstico, sob condições controladas, em uma câmara calorimétrica. Os dados de temperatura são medidos em dez pontos ao longo do condensador e, posteriormente utilizados na validação do modelo numérico empregado. A temperatura de condensação é determinada através da medição da pressão de saturação no condensador. Feita a validação, futuras propostas para a melhoria do desempenho do equipamento podem ser feitas de forma mais segura e sem os custos operacionais de um sistema experimental. Os resultados buscam através da determinação dos campos de temperatura no entorno do condensador, gerar parâmetros melhores em relação às condições de trabalho e utilização de refrigeradores domésticos, aumentando o fluxo de calor, através da redução da área de troca térmica.