DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA DEGRADAÇÃO QUÍMICA DO TRICLOSAN EM ÁGUA

Nome dos autores:

Natiele Kleemann* (IC), Gabriela Salcedo (IC), Bruno Guimarães (PG), Ednei G. Primel (PQ)

Palavras Chave: Triclosan, Degradação, Ultrassom.

Resumo

O composto triclosan é um agente antimicrobiano, muito utilizado na indústria farmacêutica para cosméticos e produtos de higiene pessoal. É um poluente emergente e persistente no meio ambiente sendo frequentemente encontrado em águas de superfície e sedimentos. O objetivo deste trabalho foi propor a degradação do triclosan, utilizando um sistema redutivo empregando ferro metálico e irradiação ultrassônica. O sistema é composto por um ultrassom (Quimis, modelo Q-335D), 120W e 40 kHz, o qual emite irradiação para a solução aquosa (100 mL) fortificada com 2 mg L-1 de triclosan, previamente acidificada a pH 3,0, na presença de 500 mg de limalha de Fe°, a solução foi submetida ao tratamento por 10 minutos, antes e após este tempo foram coletadas alíquotas de 5 mL, filtradas para eliminação de partículas sólidas com filtro millipore 0,45 µm, armazenadas, congeladas e protegidas da luz. O monitoramento foi realizado a partir das soluções iniciais e finais do processo por determinação cromatográfica em HPLC-DAD, utilizando coluna Thermo Scientific BDS Hypersil C18 (250 mm x 4,6 mm x 5µm). A fase móvel foi composta por metanol e água ultrapura pH 3,0 acidificada com H3PO4 (90:10, v/v), com modo de eluição isocrático, totalizando 9 minutos. A identificação do composto foi feita através do espectro de absorção e do tempo de retenção. A eficiência da degradação do triclosan foi de 70% nas condições testadas, sendo que o sistema possivelmente tende a ser mais eficiente com o aumento do tempo de reação.