MODELO MATEMÁTICO DO BIOPROCESSO DE DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – ESTUDO DA RESPOSTA DO MODELO ATRAVÉS DE DADOS EXPERIMENTAIS OBTIDOS NA LITERATURA

Juliana de Sá da Silva, Andressa Rossatto, Christiane Saraiva Ogrodowski (orientadora), Fabricio Butierres Santana (orientador)

Palavras Chave: digestão anaeróbia, produção de biogás, resíduo sólido urbano

Resumo

O bioprocesso de digestão anaeróbia apresenta vários fatores que influenciam à eficiência da estabilização da matéria orgânica. A previsão do comportamento cinético desse bioprocesso é de extrema importância quando se tem por objetivo a avaliação econômica, a qual está relacionada com a estimativa da produção de biogás e, portanto, do potencial energético do bioprocesso em questão. Deste modo, desenvolveu-se um modelo matemático para simular o bioprocesso de digestão anaeróbia, analisando a influência de alguns fatores envolvidos na produção de biogás. O presente trabalho expõe o estudo do modelo através dos dados experimentais obtidos na literatura com experimentos de digestão anaeróbia de resíduos sólidos urbanos. O modelo está estruturado segundo as rotas químicas do bioprocesso anaeróbio demonstradas por Chernicharo (1997) e a simulação foi realizada apresentando como dados de entrada os valores aplicados no experimento de geração de metano de acordo com Dong et al. (2010). As respostas do modelo obtiveram valores superiores de produção de biogás quando comparadas com os dados experimentais estudados. Este fato se deve a falhas do modelo na predição do comportamento do teor de água livre, que interfere na atividade da comunidade microbiana. O aprimoramento do modelo construído neste trabalho com a inserção de um modelo termodinâmico e de transferência de massa e energia será realizado nas próximas etapas do estudo.