INFLUÊNCIA DA PRESSÃO E DA VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO NA UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE UM DOSADOR DE SEMENTES PNEUMÁTICO (A VÁCUO)

Autores:

Dauto Pivetta Carpes

Orientador: Airton dos Santos Alonço

Palavras Chave: Semeadoras de precisão, Máquinas Agrícolas, Engenharia Agrícola, Bancada de Ensaios, Ensaio de Dosadores

Introdução:

Os mecanismos têm por função individualizar as sementes contidas no reservatório, sem danificá-las, e distribuí-las uniformemente de acordo com a necessidade específica de cada cultura. A pressão pneumática é um dos fatores que interfere no perfeito funcionamento do dosador. O objetivo deste trabalho foi determinar se a pressão de vácuo interfere na uniformidade de distribuição de sementes de milho (zea mays L.) e a influencia da velocidade de deslocamento da semeadora. Foram utilizadas as estruturas do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas, disponibilizando uma bancada de ensaios laboratorial, coletando-se dados de espaçamentos entre sementes classificando-os em aceitáveis, duplos e falhos. O dosador utilizado foi do tipo pneumático de disco vertical com pressão negativa, a variação da pressão negativa dos ensaios foi obtida através de uma bancada de geração de vácuo (1; 3 e 5 kPa). Os tratamentos foram compostos pela combinação da velocidade de trabalho da semeadora (5 e 7 km.h-1) e a pressão exercida pela turbina da máquina. O aumento da velocidade de 5 para 7 km.h-1 influenciou na média de espaçamentos aceitáveis de 71,3 % para 64,7 %, respectivamente. As médias dos espaçamentos aceitáveis para a pressão de 1, 3 e 5 kPa foram 67 %,  70 % e 67 %, respectivamente. A uniformidade de distribuição de sementes não foi afetada, significativamente, pela mudança de pressão, porém a que apresentou maior média, de aceitáveis, foi a pressão de 3 kPa.