PROPOSTA METODOLÓGICA PARA MAPEAMENTO E ANÁLISE DE OBRAS DE ENGENHARIA COSTEIRA: ESTUDO DE CASO – LITORAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nome dos autores:

Vanessa Barbosa Machado

Antonio Henrique da Fontoura Klein

Rafael Sangoi Araujo

Palavras Chave: Erosão Costeira; Processo de Planejamento e Desenho; Legislação Ambiental.

Resumo

Nos últimos 30 anos, verifica-se o processo de ocupação desordenado no litoral catarinense, com o aumento e diversificação da implantação de obras de engenharia costeira. O presente trabalho apresenta uma análise das diferentes etapas de implantação dos principais projetos de obras costeiras, situadas no litoral do Estado de Santa Catarina. Para isto, foi realizado o mapeamento das obras costeiras, através de imagens obtidas com o software Google Earth®, visitas de campo e análise de relatórios. As obras mapeadas foram classificadas segundo suas características funcionais. As análises dos projetos considerados principais, especificamente os desenvolvidos na Enseada do Itapocorói, Araranguá e Barra Velha, foram efetuadas segundo o Processo de Planejamento e Desenho descrito no Coastal Engineering Manual (CEM) e legislação brasileira aplicável. Foram identificadas, na área de estudo, 2680 obras de engenharia costeira, as quais foram representadas em 5 categorias por 20 tipos, segundo o modelo adotado. Os resultados demonstraram uma grande diversidade do padrão de distribuição de obras costeiras. Com relação ao mapeamento, no litoral de Santa Catarina, foram elaboradas e nomeadas 63 cartas temáticas. Destas 09 cartas pertencem ao Litoral Norte, 13 ao Centro-Norte, 21 ao Centro, 15 ao Centro-Sul e 5 ao Sul. Resultados das análises segundo o CEM demonstram que as medidas adotadas foram paliativas.