MODELOS DIFERENCIÁVEIS DO CRESCIMENTO DA MICROALGA Synechoccocus nidulans

Renato D. Pereira, Vitor B. Furlong, Ana Cláudia Margarites,

Pâmela Goulart, Jorge Alberto Vieira Costa

Palavras Chave: Cinética, Modelagem, Synechoccocus nidulans

As microalgas têm aplicação que vai da alimentação humana, até a produção de bioenergia. Há diversas iniciativas de produção de biomassa microalgal no mundo. Apesar do conhecimento das condições de cultivo, há dificuldades na predição da concentração celular máxima e do instante a partir do qual a mesma ocorrerá, infor-mações essas úteis no planejamento das políticas de operação de fotobiorreatores em qualquer escala. O objetivo deste trabalho foi modelar o crescimento da micro-alga Synechoccocus nidulans através do método da minimização dos erros qua-dráticos, pelo uso da equação polinomial de terceiro grau, do uso da função tan-gente hiperbólica e do uso da função logística de Verhulst. A concentração celular foi determinada por espectrofotometria, para 9 cultivos em fotobiorreatores de 2L. A fer-ramenta computacional foi desenvolvida em Scilab 5.3.3. As três opções de funções testadas permitiram predizer as informações de concentração celular máxima e tem-po para alcançá-la, com coeficientes de determinação de no mínimo 0,90. Houve se-melhança entre os ajustes com a função de Verhulst e com a função tangente hiper-bólica. A função logística como função de ajuste permitiu não só dispor de uma função diferenciável para cálculo de velocidades específicas de crescimento, mas também a determinação de 2 parâmetros interpretáveis associados com a característica do crescimento autotrófico da microalga Synechoccocus nidulans. Agradecimentos: CAPES / Rede NANOFOTOBIOTEC.