ANÁLISE DA VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DA ARGILA SILTOSA PROFUNDA DO SUPERPORTO DE RIO GRANDE

Cristina Lemos Goularte

Cezar Augusto Burkert Bastos

Cláudio Renato Rodrigues Dias

Palavras Chave: Argila Siltosa; Parâmetros Geotécnicos; Solos Moles

Resumo

O conhecimento das propriedades geotécnicas da camada de argila siltosa profunda encontrada no subsolo do Superporto de Rio Grande é determinante nos projetos de grandes obras de infra-estrutura nesta área. Torna-se necessário conhecer a variação destes parâmetros ao longo desta contínua camada, tanto em relação a distância de afastamento da linha de praia, tanto em relação a profundidade. Neste sentido, um inventário de dados de investigações geotécnicas que resultaram de ensaios de laboratório foi realizado. Estes dados remontam obras executadas desde a década de 70 nesta área. Foram testados modelos de regressão múltipla envolvendo parâmetros como % de argila, teor de umidade natural, limites de Atterberg, índice de vazios, índice de compressão, OCR e resistência não drenada, frente a profundidade na camada e a distância ao longo desta, desde a Ponte dos Franceses em direção aos Molhes da Barra. Os resultados indicam, entre outros, uma relação significativa da % de argila com ambos os fatores, profundidade e localização na camada, tendo alguns outros parâmetros apresentado relações significativas ao modelo somente com um destes fatores. Com a análise estatística realizada a partir do inventário de dados, pode-se observar com clareza o comportamento dos parâmetros geotécnicos ao longo do perfil estratigráfico idealizado. Esta análise terá grande valia para futuros estudos geotécnicos visando obras no Superporto de Rio Grande.