PROJETO CONCEITUAL DE UM DEBULHADOR DE MILHO VERDE PARA A AGRICULTURA FAMILIAR1

CUSTÓDIO, Tiago V. 2; SPAGNOLO, Roger T. 3; BERTOLDI, Tiago L.4; OLDONI, André5; NIEMCZEWSKI, Boris K6; MACHADO, Antônio L. T. 7

2Engo. Agrícola, Bolsista CNPq EXP-3, DER - FAEM - UFPel; tiagovegacustodio@hotmail.com

3Doutorando em Sistemas de Produção Agrícola Familiar-FAEM - UFPel; roger.toscan@gmail.com

4Mestrando em Sistemas de Produção Agrícola Familiar-FAEM - UFPel; tlbertoldi@gmail.com

5Mestrando em Sistemas de Produção Agrícola Familiar-FAEM - UFPel; andreoldoni@gmail.com

6Mestrando em Sistemas de Produção Agrícola Familiar-FAEM - UFPel; boriskn@pelotas.ifsul.edu.br

7Prof.Dr. DER-FAEM - UFPel; Orientador; Bolsista do CNPq – Brasil; – lilles@ufpel.edu.br

PALAVRAS-CHAVE: Máquinas agrícolas, projetos de produtos, Zea mays L.

RESUMO: No meio rural vem crescendo a implantação de pequenas agroindústrias de processamento dos produtos oriundos do próprio setor, verificando-se demanda de equipamentos para auxiliar nestas operações. Um exemplo de produto comercializável é o milho verde em conserva, que necessita ser debulhado, sendo esta tarefa normalmente executada de forma manual com auxílio de ferramentas domésticas. Os debulhadores de milho verde comercializados são desenvolvidos para produção em alta escala, tornando-se um equipamento inacessível aos agricultores familiares. Para estes uma máquina deste porte se tornaria ociosa. O objetivo deste trabalho foi o de desenvolver um projeto conceitual de um debulhador de milho verde voltado à agricultura familiar. O desenvolvimento do projeto foi realizado no Setor de Máquinas Agrícolas do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas. A geração de idéias para a concepção do produto foi baseada no método intuitivo de Brainstorming. Posteriormente foi realizada a modelagem dos diferentes princípios de solução, por meio da utilização de um programa de CAD (Computer Aided Design). A solução conceitual para o problema proposto resultou em uma concepção simples, eficiente e segura para debulhar milho verde em propriedades agrícolas de base familiar, pois necessita apenas de fonte de energia humana e permite a retirada total do grão da espiga sem perdas ou possibilidade de acidentes.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela concessão de auxílio financeiro, Bolsa EXP-3 e ITI-A, através do Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater Nº 033/2009.

_____________

Trabalho realizado com recursos do CNPq através do Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater Nº 033/2009