METODOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO

Victor Cattani; Forlan Almeida; Giovane Bertuol; Carline Schardong; Lauren Farias	                                                                                                        Valmir Risso;

Geociências

Geologia

Para desenvolver uma estratégia de locação de poços é preciso delimitar-se a área do reservatório e construir um modelo de simulação com base nos dados geológicos, estáticos e dinâmicos. Com a criação desse modelo se torna possível à geração de Mapas de Qualidade, os quais indicarão a região do reservatório que possui o maior potencial produtor. O presente trabalho tem como finalidade a aplicação  da metodologia para a geração dos Mapas de Qualidade, a fim de lançar a estratégia de explotação mais adequada. O trabalho consiste em duas partes, primeiramente foi construído o mapa de contorno estrutural, para isso foram utilizados dois métodos: (1) método manual e (2) utilização de software geoestatístico. Os dados utilizados foram do reservatório de South Mississipi Delta, após a geração dos mapas estruturais de topo e base foram construídos, através do método Inverso do Quadrado da Distância - IQD, os demais mapas necessários para a geração do mapas de qualidade, tais como porosidade, permeabilidade absoluta e saturação de óleo. A segunda parte consiste em gerar Mapas de Qualidade determinísticos e estratégias de drenagem para a prospecção do petróleo, comparando os diversos métodos usados. Como resultado adicional foi aplicado o método de varredura que utiliza simulação com a perfuração de um poço produtor, variando a sua posição ao longo de todo o reservatório. As funções-objetivo analisadas e utilizadas para a geração dos Mapas de Qualidade foram: Valor Presente Líquido - VPL e Produção Acumulada de Óleo- Np. Verificou-se que, para o caso estudado, o método de varredura apresentou resultados mais eficazes, mas podemos afirmar que a escolha do melhor método depende de vários fatores, como por exemplo, tempo disponível e confiabilidade dos dados.

Palavras Chave: Estratégia; Mapas de Qualidade e Locação de Poços.