AVALIAÇÃO DE TRÊS ARQUITETURAS DE SOMADORES PROJETADOS EM TECNOLOGIAS CMOS NANOMÉTRICAS

Nome dos autores:

Samuel P. Toledo, Cristina Meinhardt, Paulo F. Butzen.

Área do Conhecimento: Engenharias.

Palavras Chave: Somadores, CLA, RCA, CSA, tecnologias nanométricas.

Resumo

Todo processamento em um sistema computacional, necessariamente, dá-se pelas operações que são realizadas no interior da Unidade Lógica e Aritmética (ULA). A estrutura que realiza as operações aritméticas é o somador. Esses têm grande importância nos sistemas computacionais, portanto, melhorias no projeto deles podem refletir em significativos aumentos de desempenho do sistema. A quantidade de bits manipulada por somadores é definida pelo número de bits dos dados do sistema. Existem diferentes arquiteturas de somadores de “n” bits, propostas visando reduzir o atraso provocado pela propagação do bit de carry durante a soma de “n” bits. O intuito desta pesquisa é avaliar o desempenho de três arquiteturas de somadores: Ripple Carry Adder (RCA), Carry Look-Ahead (CLA) e Carry Skip Adder (CSA). O RCA é um somador que faz a soma bit a bit e propaga o carry através da soma. O CLA “prevê” esta propagação, otimizando a operação. O CSA é um somador que otimiza a propagação do carry nos blocos intermediários, onde a soma está acontecendo. Cada umas dessas arquiteturas apresentam desempenhos diferentes em relação à área, consumo de energia e tempo de execução. Os somadores serão descritos utilizando uma tecnologia nanométrica preditiva e serão realizadas simulações elétricas por meio da ferramenta NGSpice para o levantamento das características de atrasos e consumo de potência, as quais servirão de insumo para o embasamento da comparação das arquiteturas.