AJUSTE DE HISTÓRICO DE CAMPOS DE PETRÓLEO

Giovane Bertuol; Forlan Almeida; Victor Cattani; Carline Schardong; Lauren Farias; Valmir Risso;

Geociencias

Geologia

Engenharia de Reservatórios

Ajuste de histórico se trata da ferramenta utilizada na Engenharia de Petróleo para calibrar o modelo numérico construído para simular o comportamento de produção de determinado reservatório e comparar, com o que é visualizado na prática, através de dados de produção, no intuito de averiguar se a simulação aplicada representa a realidade, permitindo a análise da estratégia de drenagem adotada e também o comportamento futuro da produção. O presente trabalho teve como objetivo a construção de um modelo de simulação representativo ao reservatório do Campo de Namorado – RJ. A metodologia aplicada foi o processo de ajuste de histórico manual, que consiste na utilização de operadores matemáticos para minimizar as incertezas.  Os dados utilizados para a calibração (função-objetivo) são referentes à produção de água, óleo e à pressão do reservatório, e as propriedades pertinentes à alterações no modelo para o ajuste foram: porosidade; contato óleo-água; permeabilidade relativa óleo-água; e permeabilidade vertical e horizontal. Para quantificar o erro verificado foi calculado o índice de afastamento                                     (valores simulados - valores de histórico). O primeiro ajuste aplicado foi referente ao volume de óleo in-place e pode-se afirmar que este foi ajustado com sucesso, sendo o erro verificado menor que 0.05%. O ajuste global foi considerado satisfatório, mesmo ocorrendo distorções nos últimos anos de produção devido às dificuldades encontradas no ajuste da pressão. Com isso pode-se afirmar que o Ajuste de Histórico aplicado obteve resultados satisfatórios, principalmente para o ajuste global, porém verifica-se a necessidade de um aprimoramento no ajuste local.

Palavras Chave: Engenharia de Reservatórios, Simulação, Ajuste de Histórico.