PLATAFORMA DE REBOQUE

Nome dos autores:

Bruno Quaresma Leonardo

Área do Conhecimento: Engenharias

Palavras Chave: FPGA,  Modbus,  Labview, Instrumentação e Controle

Resumo

O LIFE(Laboratório de Interação Fluido Estrutura), locado na Escola de Engenharia da FURG, foi criado em 2005, e tem como missão o desenvolvimento científico/ tecnológico e a formação de profissionais de alto nível na área de interação fluido estrutura aplicada à engenharia Naval e Oceânica. As pesquisas realizadas neste laboratório são predominantemente compostas pela combinação de métodos experimentais e suas análises, e métodos computacionais. A infra-estrutura utilizada para o desenvolvimento deste trabalho é composta de um sistema contendo 4 atuadores, seus dispositivos de acionamento e potência, e uma unidade de controle central de processamento - FPGA. Conectado ao dispositivo FPGA, através de um barramento Modbus, está um Personal Computer - PC - que realiza o interfaceamento do usuário do sistema com a plataforma de reboque. Para tanto, foi criados dois protocolos de comunicação - Modbus ASCII e Modbus RTU - no sistema embarcado e no computador de controle (PC), a fim de realizar a troca de mensagens entre as unidades. foram criados os algoritmos que regem o funcionamento da plataforma através do posicionamento da mesma conforme as trajetórias de referência, permitindo independência de movimento para cada motor, inclusive em sincronia. Foram elaborados os procedimentos que realizam a função de criação e envio de trajetórias, setagem dos parâmetros e acionamento dos motores, tanto em linguagem 'G' quanto em linguagem 'm', usando o software Labview - National Instruments e o software Matlab, respectivamente. O sistema apresenta alta flexibilidade, excelente usabilidade e futuramente será integrado a outros equipamentos de atuação e sensoriamento do laboratório.