PROCESSO DE GRAVAÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO COM TÉCNICA DE GRAVURA NÃO-TÓXICA

André Barbachan Silva

Angela Raffin Pohlmann

Área do Conhecimento: Artes Plásticas

Palavras Chave: objeto sonoro, gravura, circuito, amplificador.

Resumo

Este resumo é referente ao meu trabalho de pesquisa no Centro de Artes da UFPEL com o grupo de gravura não-tóxica. Em meu trabalho no campo das artes visuais construo objetos que expandem luz ou som. Direcionei a pesquisa para a possibilidade da manipulação do cobre usando percloreto de ferro para gravação e construção de circuitos em placas de cobre, nesse caso para a construção de amplificadores de áudio. A partir de pesquisas na internet, descobri que é possível a construção desses amplificadores de áudio de baixo consumo de energia e boa impedância. Minha participação no grupo de pesquisa e extensão que integra alunos e professores da Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Eletrônica e Artes Visuais e Design Gráfico da UFPel foi a motivação inicial para o entendimento dos circuitos, o que me deu a possibilidade de modificar o esquema eletrônico com a colocação de capacitores para redução de ruídos. O processo de gravação da placa de cobre se dá a partir da transferência do desenho das trilhas elétricas para a placa. Tal processo obteve sucesso depois de muitas tentativas com outras técnicas, e o que melhor funcionou foi a impressão a laser da trilha sobre papel couché. Com o auxilio de um ferro de passar, o toner foi transferido para a placa de cobre. Logo após, a placa foi colocada de molho em água para retirar o papel. A placa de cobre foi gravada no percloreto de ferro, cuja sobrando as áreas cobertas pelo toner, que corresponde à trilha onde passará a corrente elétrica. Esse processo me possibilitou a criação de amplificadores que serviram para amplificar o sinal de áudio de meus objetos sonoros.

Agradecemos ao CNPq, à FAPERGS e ao PROEXT pelo apoio às pesquisas e demais atividades que deram origem a este texto.