BIOMASSA DE Spirulina sp. LEB-18 COMO SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS

Daiane A. Schmatz; Lucia H. R. Meza; Adriano A. Henrard; Michele R. A. Z. de Souza; Jorge A. V. Costa.

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: biogás, digestão anaeróbia, Spirulina sp. LEB-18

Resumo

A digestão anaeróbia tem como principais produtos CH4 e CO2, originados na decomposição da fração orgânica de biomassa. A microalga Spirulina sp. LEB-18 possui mais de 90% de matéria orgânica, potencializando sua utilização como substrato para a produção de biogás. O objetivo do trabalho foi analisar a produção de biogás utilizando a biomassa de Spirulina sp. LEB-18 como substrato para a digestão anaeróbia. O experimento foi realizado por 126 dias, em biorreator de 14 L com volume útil de 10 L, inoculado com lodo granular anaeróbio adaptado à biomassa e equipado com sistema de coleta de gases, alimentação, esvaziamento e coleta de amostra. O volume de gás produzido foi medido diariamente em gasômetro de frasco invertido, o processo foi realizado em batelada sequencial com alimentação diária de 7,0 g.L-1 de biomassa de Spirulina sp. LEB-18, passando pelas etapas de reação, decantação e esvaziamento de 10 % do volume. A produção específica de gás (volume de gás em relação ao volume do reator por dia) foi 0,303 ± 0,003 d-1. O pH obtido foi 7,24 ± 0,14, alcalinidade 2767,97 ± 60,97 mg.L-1 CaCO3 e nitrogênio amoniacal 922,37 ± 16,31 mg.L-1, mantendo-se dentro das condições ótimas para a digestão anaeróbia. Foi alimentado ao reator 882 g de biomassa durante 18 semanas e 74,3 % de biomassa foi decomposta, sendo que 85,6 % da fração orgânica da biomassa foi convertida em biogás. A biomassa de microalga pode ser utilizada no processo anaeróbio como substrato para a produção de biogás, representando uma potencial alternativa para geração de energia renovável. Os autores agradecem ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e ao PDE (Programa de Desenvolvimento do Estudante) - FURG, pelo apoio financeiro para a realização deste trabalho.