PRODUÇÃO DE BIOPOLÍMEROS A PARTIR DA MICROALGA Spirulina LEB-18 UTILIZANDO GLICERINA COMO FONTE DE CARBONO

Vagner da Silva Braga, Cecília Dutra Garcia Cougo, Roberta Guimarães Martins,                                                                                           Michele Greque de Morais, Jorge Alberto Vieira Costa

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: ensaios, fotobiorreatores, fósforo, meio Zarrouk , nitrogênio.

Resumo

A Spirulina é uma microalga microscópica e fotossintética que possui necessidades simples para crescimento. Entre essas necessidades está a fonte de carbono, fósforo e nitrogênio que devido ao alto custo pode representar um fator limitante para a produção de biocompostos, como os biopolímeros. Umas da alternativas para diminuir os custos com nutrientes é utilizar uma fonte de baixo custo como a glicerina, um subproduto do biodiesel. O objetivo deste trabalho foi modificar o meio Zarrouk utilizando glicerina como fonte de carbono para a produção de biopolímeros. O meio de cultivo utilizado para a microalga Spirulina LEB-18 foi Zarrouk, com a adição de 2,44 mL.L-1 de glicerina em substituição ao bicarbonato de sódio. Os ensaios foram realizados em fotobiorreatores fechados de 2L, com volume útil de 1,5 L, em fotoperíodo 12 horas claro/escuro em câmara termostatizada à 30°C, com iluminância de 3500 lx. Os experimentos tiveram duração de 15 dias e concentração inicial de 0,15 g.L-1. A cada 24 horas foram coletadas amostras assepticamente para determinação da concentração celular e pH. Foram determinados os consumos de nitrogênio, fósforo e carbono orgânico a cada 4 dias de cultivo. Foi realizado um planejamento experimental 22 com triplicata no ponto central, variando a concentração das fontes de nitrogênio e fósforo. Os biopolímeros foram extraídos por digestão diferencial. Os rendimentos foram semelhantes para todos os experimentos (16,16 a 19,37%), sendo que nos ensaios que utilizaram menos nitrogênio ocorreu morte celular no segundo dia de cultivo. Não houve diferença significativa (p≤0,5) entre os rendimentos de biopolímeros. A substituição da fonte de carbono é uma alternativa para viabilizar o processo de produção de biopolímeros.