Geração de plasma em não-equilíbrio no dispositivo de arco deslizante

Nome dos autores:

Regis Heitor Antes

Roger Xavier Pinto

Daniel Hosser Hall

Magno Pinto Collares

Área do Conhecimento:

1.05.06.02-0 - física de plasmas e descargas elétricas

Palavras Chave: plasma, ionização, síntese.

Resumo

O plasma é considerado o quarto estado da matéria, é um gás ionizado e com características distintas dos gases atômicos ou moleculares. Ele apresenta um comportamento coletivo o que não é observado nos gases. As condições ambientais e a geometria dos eletrodos são importantes para a geração do plasma, uma vez que vários fatores interferem diretamente em suas características. O aquecimento do gás provoca a dissociação de suas ligações moleculares, convertendo seus constituintes em átomos e eventualmente podendo levar à ionização de seus átomos, formando assim um gás ionizado ou plasma. Há dois tipos fundamentais de plasma, o térmico e o não térmico. No plasma térmico ocorre um equilíbrio de temperatura entre as partículas pesadas e os elétrons, enquanto o plasma não térmico apresenta elétrons mais energéticos, Te>>To. O plasma não térmico tem aplicação nas reações de síntese de gases, tratamento de superfícies e quebra de moléculas de substancias toxicas. Para o desenvolvimento do dispositivo de geração de plasma não térmico, serão utilizadas duas placas de alumínio na qual a distancia entre as placas seja pequena na parte inferior, e aumenta em direção a parte superior por onde o arco elétrico desliza. O gás de processo é injetado na parte onde há a menor distancia entre as placas, e é recolhido na parte superior. Serão apresentados os resultados qualitativos e quantitativos do comportamento do arco elétrico em seus vários estágios.