Utilização de Dados do GPR para Identificação de Sítio Arqueológico: Estudo de Caso do Sítio de Mostardas.

Nome dos autores:

Aline Gonçalves de Almeida; Cristian da Silva Gonsalves; Vanderlise Barão; Vanessa Quintana.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras Chave: GPR, prospecção arqueológica, anomalias magnéticas.

Resumo

O presente estudo tem por objetivo apresentar os dados coletados a partir do método geofísico (uso de equipamento GPR), na região de Mostardas – RS. Sendo o GPR uma ferramenta fundamental nos estudos ambientais, em especial prospecções arqueológicas, seu uso pode ser determinante na tomada de decisão de profissionais da área de arqueologia na possível identificação de sítios arqueológicos na zona costeira do Rio Grande do Sul. Regiões de superfícies alagadas ou com vegetação densa tornam-se obstáculos para o reconhecimento de feições de subsolo, em campo. O principio físico do GRP consiste na emissão e reflexão de ondas eletromagnéticas de altas frequências, movidas ao longo da superfície, permitindo a visualização de dados do subsolo. Para esse estudo, os dados adquiridos, a partir de uma antena de 200 MHz, potencializam o reconhecimento da área arqueológica de interesse. Leituras de oitenta e seis linhas na transversal e três na vertical, em um terreno de 50 m x 80 m e a partir de algoritmos de processamento, possibilitaram a visualização dos dados em duas e três dimensões. A interpretação das anomalias magnéticas determina se há presença de indícios arqueológicos e mostra a distância e profundidade do objeto analisado. Para esse estudo, foram encontrados indícios arqueológicos de civilização indígena, utensílios cerâmicos, urnas indígenas, entre outros. Os registros foram identificados entre 0,5 m e 5 m de profundidade. A partir do exposto, o georadar tem se mostrado satisfatório em locais onde possíveis indícios de sítios arqueológicos são evidenciados. O uso desse método surge como uma ferramenta de tomada de decisão, por parte de arqueólogo, no que diz respeito a uma futura escavação e registro do local de interesse.