PARÂMETROS DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE LIPASE EM SOLUÇÃO E IMOBILIZADA

Nome dos autores:

PEDROSO, R. B.; AMARAL, A. V. A.; SANT’ANA, P. S.; DALL BELLO, T.; PERES, L.; COSTA, D.; MONKS, J.; LOPES, L; AUGUSTO-RUIZ, W.

Área do Conhecimento: Engenharia Química, Processos Industriais de Engenharia Química, Processos Bioquímicos

Palavras Chave: óleo vegetal, enzima, hidrólise

Resumo

O uso de lipases imobilizadas é de grande interesse industrial devido à facilidade de reuso. Entretanto, a imobilização pode afetar alguns parâmetros enzimáticos como a sua atividade, quando comparado com uma lipase em solução. Outro aspecto relevante a se considerar é o custo, onde, por exemplo, o preço da lipase imobilizada de Candida antarctica representa 33 vezes o da lipase pancreática porcina em solução. O objetivo do trabalho é determinar os parâmetros da atividade enzimática da lipase pancreática porcina (PPL) imobilizada e em solução. Para o estudo, realizaram-se reações de hidrólise enzimática do óleo vegetal usado, em meio tampão pH 8,0 com 1,5% de concentração mássica de lipase Pancreática Porcina (Sigma-Aldrich), temperaturas de 35°C e 50°C e a presença ou não de cloreto de cálcio (CaCl2) 0,1M no meio reacional. As reações foram conduzidas por quarenta minutos, em reatores de vidro encamisados, com pH constante, ajustado com solução de NaOH 0,05N. A análise fatorial dos resultados preliminares permitiram verificar o efeito das variáveis temperatura e CaCl2. Nas reações de hidrólise efetuadas sem adição de cloreto de cálcio obtiveram-se a produção de 1166±94 µmol e 1232±197 µmol de ácidos graxos nas temperaturas de 35°C e 50°C, respectivamente. Enquanto nas reações com a adição de cloreto de cálcio obtiveram-se a produção de 1762±154 µmol e 333±36 µmol ácidos graxos nas temperaturas de 35°C e 50°C, respectivamente. A análise fatorial realizada mostrou não haver significância estatística para a variável cloreto de cálcio.