LEVANTAMENTO DE DADOS E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DO SANEAMENTO DE MORRO REDONDO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

FLEMMING, Alana; FÁVERO, Camila; BÉS, Káren; BARCELOS, Amauri A.; QUADRO, Maurizio Silveira

Engenharias >> Engenharia Sanitária >> Saneamento Básico

Palavras Chave: Morro Redondo, saneamento, plano.

Resumo

O Plano Municipal de Saneamento Básico é o resultado de um conjunto de estudos que têm o objetivo de conhecer a situação atual do município e planejar as ações e as alternativas para a universalização dos serviços públicos de saneamento. É um instrumento estratégico de planejamento e de gestão participativa com o objetivo de atender ao que determinam os preceitos da Lei 11.445/2007 (LELIS, 2011). O objetivo da caracterização do saneamento municipal é ter base para realizar as projeções de 20 anos para os projetos e necessidades do saneamento básico. Os dados foram disponibilizados pela CORSAN. Após a coleta de dados, teve início o processo de tratamento e, posterior, análise dos mesmos. O volume de água disponibilizado pela ETA é em média 7.478 m³ mensais, desse valor são utilizados 5.428 m³ por mês em média. Os três reservatórios existentes tem capacidade de armazenamento respectivamente de 70 m³, 50 m³ e 5 m³.O município conta com 788 ligações (739 com hidrômetro e 673 com consumo) a rede de abastecimento e 834 economias (782 com hidrômetro e 711 com consumo), mostrando a pouca verticalização do município. A rede não fornece água a grandes consumidores, com índice de perda por ligação de 88 dm³. A extensão da rede de abastecimento é de 11.240 m e a extensão da rede de adutora é de 700 m. O manancial utilizado para a captação é o Arroio do Carvão, mas a maioria das residências são abastecidas por poços particulares. O levantamento de dados ainda não foi concluído. O Plano de Saneamento está em andamento.