ANÁLISE DA DINÂMICA DO FITOPLÂNCTON NA LAGOA DOS PATOS-RS NOS ANOS DE 2006 E 2011

Nome dos autores:

Orientador (a): Elisa Helena Leão Fernandes

Autora: Lilian Marques Nogueira Seiler

Área do Conhecimento:

Ciências Exatas e da Terra;

Oceanografia;

Oceanografia física

Palavras Chave: variação do fitoplâncton, hidrodinâmica, modelagem numérica, MOHID

Resumo

Diversos fatores estão relacionados à dinâmica do fitoplâncton no ambiente estuarino, dentre eles, as variáveis hidrológicas. Duas das variáveis que implicam fortemente na dinâmica do fitoplâncton são a salinidade e a descarga fluvial. A salinidade apresenta uma relação inversa com o fitoplâncton e a descarga fluvial pode limitar a penetração de luz na coluna d’água, trazendo por conseqüência, uma diminuição da biomassa fitoplanctônica. A Lagoa dos Patos - RS é um sistema de alta importância econômica e ecológica. Sua circulação é regida por três principais forçantes: vento, descarga fluvial e variação do nível da água. Neste contexto, o trabalho apresenta uma avaliação da dinâmica do fitoplâncton na lagoa nos anos de 2006 e de 2011de acordo com a variação da descarga fluvial e da salinidade em cada período. A escolha de tais anos justifica-se pela descarga fluvial do ano de 2011 ser mais expressiva que a de 2006.  Para a realização do trabalho, o modelo numérico MOHID (Water Modelling System) foi utilizado como ferramenta. As regiões escolhidas para análise localizam-se ao norte da lagoa (por estar sobre forte influência da descarga fluvial do Guaíba) e na região estuarina, (pela proximidade com a região costeira, permitindo assim, avaliar a influencia da salinidade). Os resultados preliminares mostram que há diferença no comportamento da biomassa fitoplânctonica quando ocorre uma intensificação das variáveis hidrodinâmicas citadas.