ANÁLISE NUMÉRICA DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE UMA PLACA DE MATERIAL COMPÓSITO

Nome dos autores:

Caio C. C. Da Silva, Thiago da Silveira, Anderson L. G. Correia, Mauro de V. Real, Elizaldo D. dos Santos, Liércio A. Isoldi

Área do Conhecimento: Engenharias (3.00.00.00-9)

Palavras Chave: Resistência dos Materiais, Simulação Numérica, Materiais Compósitos, Método dos Elementos Finitos (MEF).

Resumo

Neste trabalho, foi utilizado o conceito de materiais Compósitos, que são materiais que possuem pelo menos dois componentes ou duas fases, com propriedades físicas e químicas distintas nitidamente em sua composição. Separadamente, os constituintes do compósito mantêm suas características, porém quando misturados eles formam um composto com propriedades impossíveis de se obter com apenas um deles. Esta composição de materiais permite vantagens significativas como aumento da rigidez, aumento da resistência mecânica, redução do peso mantendo-se o nível de resistência, etc. A utilização deste tipo de material vem aumentando nos últimos anos, principalmente em aplicações nas indústrias automobilística, naval, aeroespacial e na construção civil. O objetivo do trabalho é verificar o comportamento mecânico de uma placa quadrada compósita de carbono, com seus quatro lados engastados, submetida a uma carga concentrada, transversal e centralizada. Para tal verificação, serão realizadas simulações numéricas, utilizando o software Ansys®, que é baseado no Método dos Elementos Finitos (MEF). Obtendo os resultados, será possível fazer uma comparação qualitativa entre a placa de material compósito e uma placa de material isotrópico (de aço, por exemplo), verificando através dos valores obtidos, mostrar a diferença de comportamento mecânico existente entre o material comumente usado em engenharia e o material compósito.