PROJETO DE UM ACELERÔMETRO ELETRÔNICO PARA ENSINO DE FÍSICA

Rodrigo Gonçalves Vaz; Victor Augusto Kolhs Cattani; Robison Quintana Saalfeld; Matheus Gonçalves Estanislau;

Física Geral

Atualmente, diversos sensores eletrônicos podem ser adquiridos através de um pequeno investimento financeiro, o que torna mais acessível o desenvolvimento e implementação de projetos de instrumentação para laboratório de ensino de física. Dentre as vantagens destes projetos, destacamos a facilidade de leitura e apresentação de dados numéricos medidos numa experiência. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de um acelerômetro eletrônico capacitivo e apontar duas aplicações práticas deste dispositivo para uso em física experimental. Um sensor de movimento comercial (Go!Motion) foi utilizado para fins de comparação de desempenho. O acelerômetro utiliza um módulo sensor triaxial (Modelo MM7361, da Freescale) cujo sinal elétrico de saída pode ser lido adequadamente pela placa de som através de um kit de osciloscópio para microcomputador. Dois experimentos são apresentados como aplicação: Queda dos Corpos e Movimento Harmônico Amortecido (M. H. A.). No primeiro experimento, pode-se acompanhar a aceleração do objeto nos estágios de repouso, queda “livre”, e colisão com a mão do experimentador. No momento de queda livre o acelerômetro obteve um desvio máximo de 0,1% em relação ao valor médio de aceleração da gravidade na superfície do planeta. Para a análise de um M.H.A., um objeto acoplado ao acelerômetro foi fixado na extremidade de uma mola e sua oscilação foi monitorada simultaneamente pelo acelerômetro e pelo Go!Motion. Após tratamento dos dados obtidos pelo acelerômetro, não se obteve desvio maior que 0,5% entre esses sensores para medidas de aceleração no decorrer do experimento. Os resultados apontam para a potencial utilização deste dispositivo no ensino de física experimental.

Palavras-chave: Ensino de Física, Instrumentação, Acelerômetro.