CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM SECADOR PORTÁTIL PARA FRUTAS E HORTALIÇAS

Nome dos autores: SCHERER, Vinícius Saldanha; MACHADO, Miguel Borges; FUENTES, Giovani Castro; LUZ, Maria Laura Gomes Silva; LUZ, Carlos Alberto Silveira

Área do Conhecimento: Engenharia de produto

Palavras Chave: Desidratação, secagem, secador

Resumo

A desidratação de frutas e hortaliças é um dos métodos mais antigos de conservação de alimentos. É uma técnica simples que visa à redução de perdas no armazenamento, no transporte e na comercialização dos produtos, que ganham maior durabilidade devido à retirada da água contida nesses alimentos. Um secador de bandejas consiste basicamente em uma câmara fechada com um sistema de aquecimento e ventilação do ar circulante sobre as bandejas onde é colocado o produto. Este trabalho teve o objetivo de construir e avaliar as características de um secador de bandejas, elétrico, simples, de fácil operação, de baixo custo, para a secagem de frutas, legumes e hortaliças em pequena escala. Foi testado quanto à vazão de ar, temperatura do ar de secagem, umidade relativa do ar de secagem, tempo de secagem e gasto energético. Os materiais utilizados para a construção foram uma caixa plástica com tampa apresilhada, contendo em seu interior três prateleiras plásticas perfuradas, tela para saída do ar, um ventilador CE, de 26W, 220V/60Hz e 2 resistências elétricas cônicas de 600W cada, para funcionarem como fonte de calor. O valor de construção do secador foi em torno de R$160,00. Por ser de baixo custo, de fácil construção e de fácil higienização pode ser utilizado por pequenos produtores, por pessoas que queiram secar produtos em nível doméstico ou para pequenos comércios destes produtos, que atingem alta valorização no mercado consumidor. O secador de bandejas portátil apresentou os parâmetros ideais para secar frutas (60oC e 1,3m/s) e o custo por hora de secagem foi de R$ 0,59, valor esse aceitável para compor o custo de frutas desidratadas, comparando aos preços desses produtos no mercado local.