AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E NÍVEIS DE HPAS EM FERTILIZANTES RECOBERTOS POR ÓLEO COMBUSTÍVEL

Maryene Coelho Claudino, Patrícia Gomes Costa, Ednei Gilberto Primel,

Gilberto Fillmann

Análise de traços e química ambiental

Palavras Chave: Hidrocarbonetos, contaminação ambiental, cromatografia, fertilizantes, óleo combustível.

Resumo

Os fertilizantes granulados possuem a tendência de se solidificarem e para eliminar tais inconvenientes, numerosos agentes antiaglutinantes são utilizados para recobrir o grão. Outro problema é a poeira gerada durante sua manipulação, desta forma os grãos dos fertilizantes são tratados com produtos oleosos, que “colam” esta poeira nos grãos além de reduzir o atrito entre eles (Isherwood, 2000). Assim, um estudo que caracterize os fertilizantes de acordo com os níveis de hidrocarbonetos em sua cobertura passa a ser importante, pois se sabe que dentre o grupo de hidrocarbonetos existem compostos com propriedades carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas. Portanto o presente projeto tem o objetivo de determinar as concentrações dos 16 HPAs considerados contaminantes prioritário (USEPA, 1993) em grãos de fertilizantes recobertos por óleo combustível. Amostras de fertilizantes recobertos e não recobertos por óleo combustível serão analisadas através da extração de hidrocarbonetos (método de soxhlet), purificação e fracionamento para retirada dos possíveis interferentes antes de ser injetada no cromatógrafo de fase gasosa equipado com espectrômetro de massas. Para garantir a qualidade das amostras e a confiabilidade nos resultados, serão realizados procedimentos que avaliam as perdas, contaminações e interferências durante os procedimentos de extração e purificação da amostra e os que avaliam o desempenho do aparelho onde as amostras serão quantificadas. Portanto, a determinação das concentrações dos 16 HPAs considerados prioritários e a possibilidade de se transformarem em risco potencial a flora e fauna e até mesmo aos seres humanos, serão avaliados através de valores guia.

Referências Bibliográficas:

Isherwood, K. F. Mineral Fertilizer Use and the Environment. International Fertilizer Industry Association. Revised Edition. Paris, February 2000.

USEPA. Provisional Guidance for Quantitative Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. EPA-600/R-93-089. U.S. Environmental Protection Agency: Office of Research and Development. Washington, D.C., 1993.

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro voltada para a formação de recursos humanos. EPEM/FURG; FAPERGS.