COMPARAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DEVIDO AOS FATORES QUE AFETAM O ESPECTRO DE RADIAÇÃO X EM RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA CONVENCIONAL

Nome dos autores:

Fransuelen Corvo Retzlaf , José Alfredo de Villa Terra Júnior,  Aline Guerra Dytz.

Área do Conhecimento: 4.01.06.00-4 – radiologia médica.

Palavras Chave: radiologia médica, radioproteção, geradores de raios X, doses de radiação.

Resumo

O Equipamento de Raios X é uma importante ferramenta para o diagnóstico de algumas patologias. Sabendo dessa importância, realizamos um estudo comparativo, através de medidas experimentais, entre os diferentes tipos de geradores de raios X monofásico, trifásico e alta frequencia. Neste estudo foram realizadas medidas da exposição em função da variação dos parâmetros operacionais de um aparelho de raios X diagnóstico. Esses parâmetros operacionais são: tensão operacional de pico (kVp), corrente (mA) e tempo de exposição (s), para cada tipo de aparelho estudado. O objetivo foi comparar os dados experimentais obtidos por cada aparelho monofásico, trifásico e alta frequência e observar a resposta dos mesmos, quanto à exposição em função do kV e mAs. Observamos que, como esperado, os diferentes tipos de geradores apresentaram doses de radiação diferentes quando utilizada uma mesma técnica operacional devido ao processo no qual esses parâmetros operacionais produzem o feixe de raios X.