ENSAIO LABORATORIAL PARA TESTES EM BANCADA DE GERADORES DE PEQUENO PORTE

Gustavo Dias

Gustavo Kurz

Lucas Silveira

Engenharia Mecânica, Projeto de Máquinas, Aproveitamento de energia

Bancada, Gerador, Analisador de Energia, Teste

O ensaio laboratorial para teste em bancada de geradores de pequeno porte faz parte do projeto EONDAS, da Universidade Federal do Rio Grande. O projeto visa um estudo de tecnologias para o aproveitamento da energia das ondas do mar, e o teste de geradores é uma parte importante do processo, pois a partir desses testes teremos a condição de escolher o qual possuirá melhor adaptabilidade ao projeto. O ensaio consiste, basicamente, em uma bancada montada que possibilita a extração das grandezas elétricas fornecidas pelo gerador (máquina movida) por meio de um controle de velocidade do motor elétrico (máquina motora). Para realizar essas medições, controla-se a rotação do motor utilizando um inversor de frequência e um tacômetro. As grandezas geradas são lidas e armazenadas através de um analisador de energia, e os resultados obtidos permitem a comparação entre os geradores. Foram testados dois geradores, ambos do mesmo modelo e fabricante, e constatou-se que o gerador 1 apresentou maior razão potência/rotações por minuto, para todas as faixas de rotação testadas. Outro parâmetro analisado foi a tensão gerada, a qual em ambos os geradores verificamos pouca variação entre as fases, com o gerador  1 apresentando tensões sempre um pouco maiores que o gerador 2, para a mesma faixa de rotação.