PROJETO DE SOMADORES DE 1 BIT EM TECNOLOGIAS NANOMÉTRICAS

Nome dos autores:

Fábio G. R. G. da Silva, Cristina Meinhardt, Paulo F. Butzen.

Área do Conhecimento: Engenharias

Palavras Chave: Somadores, Circuitos Integrados, CMOS, Tecnologia Nanométrica.

Resumo

Um somador completo é um circuito digital que implementa a função de soma de um bit. É utilizado para realizar operações na Unidade Lógica e Aritmética (ULA) de sistemas computacionais. No processamento de instruções de um sistema computacional, a adição está entre as microoperações mais frequentemente realizadas. Existem diferentes propostas de circuitos para um somador em tecnologia CMOS, cada qual com sua vantagem para utilização de acordo com as características do projeto. Dentre elas destacam-se as arquiteturas CMOS, CPL e Híbrida. No projeto de circuitos integrados, as principais características a serem otimizadas são o desempenho, a área e o consumo de potência. O objetivo desse trabalho é avaliar diferentes propostas de somadores completos. Busca-se através de estudos, implementações, validações lógicas e elétricas dos somadores, diferenciar as arquiteturas quanto ao desempenho, área e consumo de potência. Os circuitos das arquiteturas propostas foram descritos utilizando uma tecnologia nanométrica preditiva e simulados com auxilio da ferramenta NGSPICE. Foram realizadas as tarefas de validação lógica e caracterização elétrica. Através do dimensionamento dos transistores, buscou-se alcançar um comprometimento entre o desempenho, o consumo de potência e a área do circuito. O resultado esperado após o término deste trabalho é que, através desses estudos e simulações realizadas, seja possível determinar melhores utilizações das diferentes arquiteturas dos somadores.