ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DO CAMPUS CARREIROS

Nome dos autores: Fábio Domenech Nunes; Fernanda Longo de Lima dos Santos, Marcela Carneiro Ballester, Mariana da Silva Ferreira, Pedro Portugal Rechsteiner, Christian Garcia Serpa.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra –.Geociências - Geodésia

Palavras Chave: lençol freático, hidrogeologia, topografia, levantamento planialtimétrico.

Resumo:

O trabalho apresenta uma investigação do comportamento do lençol freático em áreas específicas do Campus Carreiros da FURG, com distintas características. Visando compreender a disposição das áreas úmidas na área de estudo foram realizadas campanhas para levantamento de dados de topografia e profundidade do lençol freático nos anos de 2011 e 2012, utilizando para tanto um trado helicoidal para a execução de furos de sondagem, estação total e GPS geodésico. Nas campanhas de 2011, mediu-se o nível do lençol freático em 7 furos de sondagem (FS), em 4 campanhas, enquanto que nas campanhas de 2012 mediu-se o nível do lençol freático em 14 furos de sondagem, em 2 campanhas. A topografia local foi medida para servir como base para os cálculos e constatações. Foram elaborados modelos numéricos do terreno e de escoamento do lençol freático, a partir dos dados coletados. De acordo com os resultados, a Área 2, nas proximidades do LOG apresenta a menor carga hidráulica, que aumenta em direção ao Campo da Guarda e às imediações da Área 1, próximo ao CIDEC Sul. Algumas áreas, embora de topografia mais elevada, tendem a apresentar áreas úmidas, atuando como agente da drenagem local. Os valores de carga hidráulica na Área 2, nas proximidades do LOG tiveram média de 12,699 m, enquanto no Campo da Guarda a média subiu para 12,997 m. Na Área 1, nas imediações do CIDEC Sul, a média da carga hidráulica alcançou 13,230 m. Os dados sugerem que o escoamento subterrâneo ocorre de sul para norte, e que o escoamento de água subterrânea de algumas áreas da FURG é intensamente influenciado pelas vias de tráfego e pela urbanização adjacente.