OTIMIZAÇÃO DO USO DE ÁGUA VIA ALGORITMO GENÉTICO

Autores:

Rafael de Borba Bühler e Nara Lucia dos Santos

Área do Conhecimento:

Recursos Hídricos

Palavras Chave: algoritmos genéticos, consumo de água.

Resumo

Em muitas situações de interesse para a engenharia surgem dois problemas que podem estar diretamente relacionados. Estes problemas são o da minimização do consumo de água e do grau de contaminação de efluentes em processos industriais. Neste trabalho pretende-se modelar estes problemas através de sistemas que são constituídos por uma série de processos, eventualmente interligados, onde cada um dos quais apresenta as seguintes características básicas: a) Para a operação de cada processo é necessário um certo fluxo de água. b) A natureza de cada processo exige que o fluxo de água empregado em sua operação apresente um grau máximo de contaminação. c) Depois de sua utilização na operação de cada processo o fluxo de água é integralmente rejeitado apresentando um grau de contaminação superior ao inicial. d) O fluxo que alimenta cada processo é fornecido por um diluidor que capita água considerada de baixíssimo grau de contaminação da rede de abastecimento e a mistura com água vinda de uma série de outros processos. Para a determinação de esquemas de interligação que minimizem a quantidade de água que o conjunto de processos sorve da rede de abastecimento, assim como o grau de contaminação dos efluentes, é utilizada a técnica dos algoritmos genéticos.  Os algoritmos iterativos desenvolvidos segundo essa técnica, procuram, a partir de um conjunto de soluções iniciais aleatórias, obter soluções paulatinamente mais adequadas imitando processos biológicos presentes na seleção natural das espécies, como seleção, cross-over e mutação.