EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE UVA POR ULTRASSOM

MACHADO, Helena Brito; EHLERS, Rosana Oliveira; CREXI, Valéria Terra

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras-chave: Ácidos graxos insaturados, Resíduos Tannat.

A crescente produção de uvas no Rio Grande do Sul destinada principalmente à produção de vinhos gera um resíduo basicamente composto por cascas, sementes e engaço, sendo este geralmente descartado. A extração do óleo da semente de uva seria uma alternativa para o aproveitamento deste resíduo. O óleo da semente da uva apresenta um alto teor de ácidos graxos insaturados benéficos à saúde. O objetivo deste trabalho é realizar a extração do óleo da semente de uva da variedade Tannat pelo método via ultrassom e comparar com o método de extração clássico de Soxhlet. Os resíduos de uva foram cedidos por uma vinícola da região. As sementes foram separadas por peneiramento e após secas em estufa a 105oC por 1 hora. Para a extração do óleo via ultrassom, as condições experimentais foram de 30°C, 30 minutos e relação solvente/amostra de 15:1. Após a extração foi realizado o cálculo do conteúdo de óleo. Posteriormente foram feitas análises de acidez, índice de peróxido, cor e refração e então realizadas as comparações entre os métodos. Quanto ao percentual de óleo (12%±1) de ambos os métodos, as respostas mostraram-se próximas, não apresentando diferença significativa (p>0,05). Os valores de acidez em ácido oleico e índice de peróxido foram significativamente (p<0,05) menores em relação aos obtidos através da extração pelo método de Soxhlet. Os valores de cor e refração não apresentaram diferença significativa (p>0,05) para ambos os métodos. As características dos óleos obtidos estão conforme o regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade de óleos e gorduras vegetais determinado pela Anvisa. O método do ultrassom pode ser utilizado como uma alternativa para se extrair óleo em menor tempo e utilizando temperaturas inferiores ao método de Soxhlet.