MONTAGEM EM MODELO REDUZIDO DE UMA ESTRUTURA DE GRAVIDADE VERTICAL PARA O ESTUDO DA AÇÃO DE PROPULSORES

Nome dos autores:

SETTI, Robson dos Santos

FRITZEN, Cassia Eduarda Goularte

Área do Conhecimento:

Engenharia Civil

Palavras Chave: Estrutura, fluido, jatos, deformação, erosão.

Resumo

Os navios atuais possuem grandes propulsores, que ao efetuarem manobras de atracação causam grandes deslocamentos de fluido, podendo provocar erosão e desestabilização das estruturas de gravidade submersas e do leito marinho. O objetivo deste trabalho é estudar, experimentalmente, os efeitos causados por esses propulsores nas estruturas portuárias, através da simulação de um jato formado por um encanamento móvel e uma bomba propulsora, que incide em uma estrutura plana e vertical de 0,70 por 0,79 metros, composta por um quadro de sustentação de metalon, uma placa de alumínio, onde serão fixado extensômetros, uma placa de PETG que permitirá a visibilidade da parte interna da estrutura, com o objetivo de evitar danos aos extensômetros por possíveis infiltrações do fluido, além da utilização de uma plataforma de manobras para simular a aproximação e o recuo dos propulsores laterais. As deformações fornecidas pelos extensômetros serão processadas em um programa do LabVIEW. A partir das mesmas, calculamos a velocidade de escoamento, obtendo assim uma estimativa da erosão provocada pelo jato. Para esse estudo contamos com o apoio dos equipamentos disponíveis no Laboratório de Interação Fluido Estrutura - LIFE.