APLICAÇÃO DA EQUAÇÃO DE TRANSPORTE DE PARTÍCULAS NEUTRAS NO ESTUDO DE FENOMENOS DE RADIAÇÃO

Nome dos autores:

Anderson Boito.

Área do Conhecimento: Engenharias/Engenharia Mecânica/Fenômenos de Transporte.

Palavras Chave: Equação de transporte, radiação, modelagem computacional.

Resumo

Com a crescente preocupação com o meio ambiente e a necessidade de minimizar os danos causados pelo efeito estufa, tem-se buscado cada vez mais por fontes energéticas alternativas. Dentre as fontes existentes, a nuclear mostrou-se a mais atrativa, por não depender de fatores climáticos e pela possibilidade de gerar grandes quantidades de energia utilizando pouco combustível. Devido ao alto custo na construção e manutenção das usinas nucleares, a simulação dos fenômenos físicos envolvidos passa a ser um fator importante, principalmente por possibilitar uma melhor análise e previsão dos processos com um custo operacional menor. Para a modelagem destes fenômenos, a equação de transporte é comumente utilizada e sua derivação é feita a partir de grandezas estatísticas, onde um balanço de partículas no interior do domínio é considerado. Portanto, este trabalho é dedicado ao estudo relativo à problemas de radiação por meio da equação de transporte. Os estudos começaram com a dedução da Equação de Transporte de partículas na sua forma mais completa onde, fazendo certas considerações, criou-se um modelo unidimensional. Após isto, formulações para resolução desta equação foram exploradas, começando por uma formulação analítica. Posteriormente, buscou-se resolver esta mesma classe de problema utilizando formulações baseadas no método de ordenadas discretas, como por exemplo o método ADO, afim de desenvolver um código computacional capaz de resolver diversos problemas de transporte com diferentes graus de complexidade.

.