DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL PARA O ESTUDO DE FAMÍLAS LÓGICAS MOS ESTÁTICAS

Nome dos autores:

Giane Ulloa, Paulo F. Butzen, Cristina Meinhardt

Área do Conhecimento: Engenharias

Palavras Chave: microeletrônica, famílias lógicas, CMOS, Pseudo-NMOS, ensino.

Resumo

Nos últimos anos, os circuitos integrados têm estado cada vez mais presentes na vida das pessoas. Eles são encontrados nos mais diversos aparelhos do nosso cotidiano, desde celulares, smartphones, tablets chegando até eletrodomésticos, automóveis e dispositivos mais complexos. O projeto destes circuitos utiliza lógica sequencial e combinacional. A lógica combinacional é feita através de portas lógicas. Por essa razão é fundamental conhecer como elas são projetadas, sendo importante o estudo de famílias lógicas apropriadas para cada tipo de projeto. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre duas das principais famílias lógicas, CMOS e Pseudo-NMOS, destacando suas principais características a fim de desenvolver uma ferramenta educacional que venha a facilitar o aprendizado do projeto de portas lógicas nas famílias estudadas. As características arquiteturais foram exploradas através de um levantamento bibliográfico e as elétricas serão obtidas com o auxilio de simulações elétricas utilizando um conjunto de circuitos descritos nas duas famílias lógicas abordadas: CMOS e Pseudo-NMOS. O conjunto de circuitos atualmente adotado é composto pelas descrições de portas NAND2, NAND3, NAND4, NOR2, NOR3, NOR4 e Inversor. Todas as simulações são realizadas no simulador elétrico NGSpice adotando a  tecnologia preditiva de 32nm. Com a ferramenta desenvolvida é possível observar, para as portas lógicas simuladas, os resultados de atraso, consumo estático e dinâmico nas duas famílias lógicas. Os resultados obtidos possibilitam a comparação entre as características das duas famílias lógicas. No momento, esses dados são utilizados no desenvolvimento de uma ferramenta educacional que facilite o ensino dessa área do conhecimento.