CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTO DO ÓLEO RESIDUAL

DE COZINHA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL

Fillipe Pacheco da Silva,

Joaquín Ariel Morón-Villarreyes

Área do Conhecimento: Tecnologia Química

Palavras Chave: Óleo de cozinha, Biodiesel, Meio ambiente.

Resumo

O óleo residual de cozinha é altamente poluente, pois cada litro derramado na pia, além de danificar a instalação hidráulica, polui até um milhão de litros de água. Além disso, o tratamento de águas contaminadas por ele possui alto custo. O presente projeto de extensão visa substituir 5% da demanda de óleo diesel da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) de Rio Grande por biodiesel produzido a partir do óleo de cozinha coletado nesta cidade. Foram identificados dois tipos de coleta e caracterizado o óleo em cada um deles, verificando-se que o óleo coletado em cada ponto requer diferentes tratamentos. Um desses tratamentos consiste apenas em uma filtração e o outro em uma decantação seguida de filtração. Ao chegar, o óleo coletado é pesado, tratado e então pesado novamente. A seguir é caracterizado e destinado à produção de biodiesel etílico por catálise alcalina (hidróxido de sódio e metóxido de sódio) em planta piloto (BIOSUL) disponível na Universidade Federal do Rio Grande. Feito isso, o biocombustível é então submetido a análises de qualidade e rendimento. Foi verificada a existência de dois tipos de coleta, o de óleo proveniente de residências (tipo 1) e o proveniente de restaurantes (tipo 2), sendo o percentual de óleo útil, após tratamentos, igual a 80% e 19% da massa coletada, respectivamente. O óleo do tipo 1 apresentou índice de acidez IA=0.96 mg/g; umidade=0,15% e densidade (=0,887 g/cm3, enquanto o óleo do tipo 2 apresentou IA=1,34 mg/g, umidade=0,22% e (=0,889 g/ cm3. Estes números indicam que o óleo de cozinha tratado é adequado para produção de biodiesel etílico por catálise alcalina.