ANÁLISE DAS FORÇAS EM PLATAFORMA DO TIPO TLP ACOPLADA COM TURBINA EÓLICA

Nome dos autores:

Gustavo Ribeiro da Silva; Rute Ferla.

Área do Conhecimento:

Engenharias.

Palavras Chave:

Plataforma TLP, energia eólica, estrutura, eletricidade, força das ondas.

Resumo

A energia eólica tem tido grande destaque atualmente devido a crescente preocupação com o meio ambiente, por isso a busca pelo melhoramento desta tecnologia vem aumentado cada vez mais. Apesar de não queimarem combustíveis fósseis e não emitirem poluentes, fazendas eólicas não são totalmente desprovidas de impactos ambientais. Elas alteram paisagens com suas torres e hélices, ocupando grandes áreas, o que é um problema notável em países com alta densidade demográfica. Além disso, emitem certo nível de ruído, podendo causar incômodo. Atualmente, algumas soluções para esses problemas vêm sendo propostas, como é o caso da construção de plataformas offshore acopladas com turbina eólica. Porém, nessa linha, os principais entraves são o tipo de estrutura a ser empregada para melhor desempenho em campo e seus custos. Sendo assim, este projeto tem por objetivo projetar e construir, em pequena escala, um modelo de plataforma do tipo TLP acoplada com turbina de geração de energia eólica. O estudo busca analisar as interferências, em várias condições, de forças como o vento e as ondas. Plataformas TLP – Tension-Leg Platform - são muito semelhantes às plataformas do tipo semi-submersível, entretanto sua ancoragem ao fundo do mar é feita através de tração dos tirantes, que se mantém esticados devido ao excesso de flutuação e acabam reduzindo drasticamente os movimentos da estrutura. Ademais, o projeto objetiva analisar a viabilidade de implementação desse tipo de estrutura na cidade de Rio Grande, em especial, e seus custos. Até o momento foram realizadas pesquisas para a construção do modelo e foi feito a representação do mesmo em CAD, a próxima etapa será a construção e os devidos testes na estrutura. As pesquisas e testes serão realizados no LIFE – Laboratório de Interação Fluido Estrutura –.