DISPERSÃO DE POLUENTES UTILIZANDO O SIMULADOR SUMO

Nome dos autores: Míriam Blank Born e Diana F. Adamatti

Área do Conhecimento: Metodologia e Técnicas da Computação.

Palavras Chave: Poluição do Ar, Simulador SUMO (Simulation of Urban MObility) e Dispersão de Poluentes.

Resumo

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a poluição do ar a partir da proposta de uma modelagem que simula, com a utilização do simulador SUMO, o impacto da dispersão de poluentes na atmosfera. A poluição do ar é um assunto de extrema importância e preocupação, principalmente nos grandes centros urbanos. Dentre as várias formas de poluição destaca-se a queima de combustíveis fósseis, tais como carvão mineral e derivado do petróleo (gasolina e diesel). Devido a grande emissão de poluentes na atmosfera, torna-se necessário o estudo de novas tecnologias que permitam tratar destes problemas reais. A emissão de poluentes se caracteriza pelo fenômeno chamado dispersão de poluentes, possui como fatores meteorológicos: vento, temperatura, as altas e baixas de pressão e terreno. Para a representação destes fatores, dois modelos meteorológicos de dispersão de poluentes também estão sendo estudados: o Calpuff (California Puff Model) e ISC (Industrial Source Complex). A partir do estudo do simulador SUMO e de uma modelagem baseada neste, será realizada a análise da dispersão de poluentes no meio ambiente de determinada área no perímetro urbano. A primeira etapa deste trabalho compreende a modelagem do mapa de uma parte do perímetro urbano da cidade de Rio Grande, posteriormente os veículos serão distribuídos no mesmo para a simulação real de trânsito, sendo que esta etapa encontra-se em andamento. Com o intuito de alcançar os resultados para este trabalho, pretende-se como trabalhos futuros a conclusão da modelagem em SUMO, analisando o impacto da dispersão de poluentes em determinadas regiões, bem como a interação desta com os dois modelos meteorológicos Calpuff e ISC.