AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE BIODIESEL DE ÓLEO

RESIDUAL DE FRITURA EM MOTOR DE COMPRESSÃO

BÖHMER Jr, Rubi; ABECH, Eriki J.;

SILVA, Fillipe P.; SANTOS Filho, Carlos Vasconcelos;

Orientador: MORÓN-VILARREYES,  Joaquín  Ariel

Co-Orientador: PORTE, Anderson Favero

juniorbohmer@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Tecnologia Química

Palavras-chave: Biodiesel, motor de compressão, óleo de fritura.

1 INTRODUÇÃO

A qualidade da combustão acontece quando uma ignição é seguida por uma rápida combustão completa e uniforme do combustível. O número de cetano está relacionado com o tempo entre a injeção de combustível e o início da combustão, chamada de "faixa de potência" e é indicativo da eficácia da reação de combustão que ocorre nas câmaras dos motores do ciclo diesel. Números de cetano elevados indicam menor atraso na ignição e melhor qualidade da combustão. Por outro lado, combustíveis com baixo cetano requerem mais tempo para a ignição queimando rapidamente e produzindo altas taxas de elevação da pressão. Quando o número de cetano é demasiado baixo, a combustão é inadequada resultando em excesso de ruído, aumento de emissões, baixo desempenho e aumento de fadiga no motor. Fumaça e barulho excessivo são problemas comuns em veículos a diesel, especialmente sob condições de partida a frio. Este projeto visa a avaliação de blendas diesel / biodiesel nas composições B10, B15 e B20, utilizando para isso diesel comum e biodiesel de óleo de fritura produzido na Planta Piloto BIOSUL da Universidade Federal do Rio Grande em motor motor diesel estacionário. A coleta do Biodiesel foi realizada da Cooperativa de Reciclagem e de Defesa do Meio Ambiente Santa Rita.

2 MATERIAS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

O estudo esta diretamente ligado ao desempenho do biodiesel de óleo residual de fritura durante a combustão interna em motores do ciclo diesel. Serão  avaliadas as blendas Diesel/Biodiesel B10, B15 e B20 com/sem aditivação (pirrolidil amida graxa) para a melhora do índice de cetano. As variáveis monitoradas nesta fase do projeto serão a temperatura na exaustão do motor, pressão gerada e eficiência energética tirando como base a conversão energética química em elétrica precedido de testes do impacto da mistura no óleo de lubrificação do motor pode-se levantar alguns dados referente a eficiência dos mesmos. O óleo reciclado é obtido através de um projeto de extensão entre a FURG e a Cooperativa de Reciclagem e de Defesa do Meio Ambiente Santa Rita (antigo aterro sanitário da cidade). Os ensaios de combustão interna são conduzidos junto a um projeto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS em um conjunto motogerador Toyama constituído de Motor diesel estacionário, monocilíndrico, modelo TD 70 FG E, com partida elétrica, potência nominal de 6,1 HP, acoplado a um gerador elétrico monofásico, com tensão de alimentação 115 / 230V e potência nominal de 3,3 HP. O conjunto será ligado em uma resistência elétrica de 2 kW de potência que irá descarregar a energia produzida.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

É esperada uma variação na qualidade da combustão dependendo da proporção da blenda Diesel/Biodiesel usada na combustão interna, principalmente devido à variação das propriedades da mistura líquida (densidade, viscosidade, tensão superficial). Em altas concentrações volumétricas biodiesel ocorrem alterações significativas principalmente na injeção e atomização no spray pelo aumento do diâmetro médio das gotas e uma redução na distância do jato no interior do motor. Essas e outras variáveis pretendem ser abordados ao longo do projeto por estarem diretamente ligadas ao desempenho do biocombustível durante a combustão interna. Assim, os resultados quanto à combustão das blendas utilizadas serão baseadas na determinação das suas respectivas cetanagens, associadas à medição de temperatura dos gases no escapamento e a emissão de fumaça do motor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo uma grande alternativa para o país, o Biodiesel de óleo de fritura implica em duas soluções trabalhando concomitantemente, sendo de âmbito ambiental na qual o óleo que antes iria para o lençol freático o qual antes era um problema, agora tornou-se solução para outro, a necessidade de um combustível alternativo ao petróleo.

REFERÊNCIAS

FARIA, Márcia D.C., PINTO, Ricardo. R.C., VALLE, Maria L.M. Efeito do Biodiesel na Atomização do Combustível em Motores Diesel de Injeção Direta, 2010, RQI – 2º trimestre, Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Química.

SOUZA, Guilherme. Impactos da adição de biodiesel no motor ciclo diesel. 2010. Trabalho de graduação (tecnólogo em biocombustíveis) – Faculdade de Tecnologia de Araçatuba, Araçatuba, SP.