UMA ABORDAGEM PARA ADQUIRIR DADOS DE SLAM UTILIZANDO O SENSOR KINECT

MARCOLINO, Luiz Fernando, SILVA FILHO, Sidnei Carlos

DREWS JUNIOR, Paulo Lilles

luiz.fernando@furg.br

Evento: Congresso de Iniciação Cientifica

Área do conhecimento: Ciência da Computação

Palavras-chave: SLAM, Nuvem de pontos, Kinect.

INTRODUÇÃO:

Sistemas robóticos têm ganhado cada vez mais espaço no mercado, pois podem contribuir com diversas necessidades humanas, dentre elas, destaca-se a capacidade de realizar tarefas em locais de risco [1]. Portanto, para lidar com locais muitas vezes desconhecidos é necessário o uso de mecanismos para localização e mapeamento simultâneos (SLAM).

METODOLOGIA:

Este trabalho utiliza um sensor Kinect e um Notebook acoplados à plataforma robótica PatrolBot para aquisição das nuvens de pontos, Figura 1. Tal plataforma é teleoperada com Robotic Operation System (ROS) e para aquisição dos dados de localização e mapeamento simultâneos é utilizado o algoritmo RGBDSLAM [2]. Este, por sua vez, utiliza os algoritmos SURF [3] e RANSAC [4] para fazer a junção das nuvens de pontos adquiridas em instantes diferentes, onde o primeiro é responsável por extrair pontos chaves das nuvens e o outro eliminar pontos chaves com falsas correspondências e calcular a matriz homográfica. Para otimização do mapa é utilizado o algoritmo g2o [5]. Por fim, é utilizado um algoritmo da biblioteca Point Cloud Library (PCL) [6] para simplificação das nuvens de pontos, sendo ele Voxel Grid 3D (caixas 3D no espaço) [6].

RESULTADOS E CONCLUSÕES:

O algoritmo RGDBSLAM apresentou ótimos resultados, visto que foi capaz de gerar mapas tridimensionais com pouca perda de informações geométricas, sendo possível observar a distinção nítida entre objetos, e também apresentou bons resultados sobre localização. A técnica de simplificação de pontos utilizando o algoritmo Voxel Grid 3D também mostrou-se muito eficiente, sendo capaz de reduzir significativamente a quantidade de pontos das nuvens preservando apenas informações essenciais. Figura 2.

Figura 1 – PatrolBot com Kinect	       Figura 2 – Mapa com 12042140 pontos (x y z rgb)

REFERÊNCIAS:

[1]  P. Drews Jr, P. Núñez, R. Rocha, M. Campos and J. Dias. Novelty Detection and 3D Shape Retrieval using Superquadrics and Multi-Scale Sampling for Autonomous Mobile Robots. In Proc. of 2010 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA'2010), Anchorage, Alaska, USA, May 3-8, 2010.

[2]  F. Endres, J. Hess, N. Engelhard, J. Sturm, D. Cremers and W. Burgard. An Evaluation of the RGB-D SLAM System. In Proc. of the IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), 2012.

[3]  H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars, and L. Van Gool. Speeded-up robust features (SURF). Comput. Vis. Image Underst., 110:346–359, 2008.

[4]  M.A. Fischler and R.C. Bolles. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography. Commun. ACM, 24(6):381–395, 1981.

[5]  R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, K. Konolige, and W. Burgard. g2o: A general framework for graph optimization. In Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), 2011.

[6]  Rusu, Radu Bogdan., and Cousins. 3D is here: Point Cloud Library (PCL). In Proc. International Conference on Robotics and Automation, 2011.

PCL, Point Cloud Library, http://pointclouds.org/